| 課長 | 審査 | 受付 |
| --- | --- | --- |
| 自 主 検 査 調 書 |  |  |  |
| 給水所在地 |  |  |
| 受付番号 |  | 申込者氏名 |  | 水栓番号 |  |
| 検査種別及び検査項目 | 検査の内容 | 確認欄 |
| 屋 外 | 舗装本復旧 | 適正に施工されているか（ 月施工予定）※未施工の場合は施工予定月を記入 |  |
|  | 水 道 メーター等 | 設置位置は適正な場所か（申請と同じ） |  |
|  |  | 逆付け、片寄りがなく、水平に取付けられているか |  |
|  |  | 検針、取替に支障がないか |  |
|  |  | 指定工事事業者シールをメーターボックスの蓋の裏側に貼っているか（新設・改造共） |  |
|  |  | メーターオフセットは境界杭等を確認し正確に測っているか |  |
|  | 埋 設 深 さ | 所定の深さが確保されているか（※止水栓筐の深さは60ｃｍ以上必要） |  |
|  | 管 延 長・位 置 | 竣工図面と整合しているか |  |
|  | き ょ う 類 | 傾きがないこと、及び設置位置は適正か |  |
|  | バルブ、止水栓等 | スピンドルの位置がボックスの中心にあるか、筐の仕様が設計書と同じか |  |
| 配 管 | 配 管 | 延長、給水用具等は配管図と整合しているか（位置、用具の種類・数） |  |
|  |  | 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないか |  |
|  |  | 給水管の口径、経路、構造等が適切であるか |  |
|  |  | 水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な措置が取られているか |  |
|  |  | 逆流防止の為の給水用具の設置、吐水口空間の確保等がなされているか |  |
|  |  | クロスコネクション及びループ配管がなされてないか |  |
|  | 接 合 | 適切に接合されているか |  |
|  | 管 種 | 性能基準適合品の使用を確認 |  |
| 給水用具 | 給 水 用 具 | 性能基準適合品の使用を確認 |  |
|  | 接 続 | 適切な接合がなされているか |  |
| 受 水 槽 | 吐水口空間の測定 | 吐水口と越流面等の位置関係の確認 |  |
|  |  | ウォーターハンマー防止措置等はとられているか（容量 ｔ） |  |
| 機 能 検 査 | 通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、水道メーター経由の確認及び 給水用具の吐水量、動作状態などについて確認 |  |
| 耐 圧 試 験 | 一定の水圧による耐圧試験を行ったか |  |
| 水 質 確 認 | 残留塩素 ｍｇ/ℓ |  |
| 竣 工 図 の 受 け 渡 し | 申込者または使用者に対して竣工図の写しを渡したか |  |
| 上記のとおり自主検査を行い適正であることを確認しました 伊勢崎市上下水道局 上水道整備課長様 年 月 日 指定工事事業者名 担当給水装置工事主任技術者 |

# Text boxes

検査確認事項については○または該当しない欄には斜線を記入すること